需求参数公示

一、技术标准

（一）具体技术指标要求采购内容

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | ★1、LED显示屏总面积≥51.84㎡，按16:9设计，采用前维护安装；高度长度具体尺寸以实际为准，经采购单位确认后实施。（投标文件中须提供响应技术指标的书面承诺并加盖投标供应商公章） ★2、显示屏类型：COB全倒装封装，箱体尺寸：600*337.5mm；点间距：≤1.25mm；像素密度：≥640000点/㎡；亮度≥600nit，支持通过配套软件0-100%无级调节；刷新频率≥3840Hz，换帧频率支持50/60/120Hz；色温：3000-15000K可调；可视角度：水平≥170°，垂直≥165°。 ★3、所提供LED显示屏产品须为原厂品牌整机，箱体采用压铸铝合金，整体压铸，一次成型，全金属自然散热结构，无风扇、防尘、静音设计。不接受出厂后模组组装产品，不接受OEM产品或OEM/ODM协议产品，提供中国质量认证中心出示的完整3C证书复印件（参考品牌不低于：艾比森、利亚德、联建光电、洲明，或其他同等质量水平的品牌）。 4、峰值功耗：≤450W/㎡；平均功耗：≤165W/㎡；LED显示屏符合GB21520-2015标准要求，应能满足能效一级；LED显示屏供电电源功率因数≥95%，转换效率≥90%。 5、相邻模块之间平整度：≤0.1mm；相邻箱体之间平整度：≤0.1mm。 ★6、具有实时运行状态监控、温度监控，具有过温或者故障报警功能； LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。 7、针对2-6项技术指标，提供CMA及CNAS认可的第三方机构出具的检测报告扫描件，加盖投标供应商公章。 | 1 | 套 |
| 2 | 发送盒 | 1、不少于一路DVI信号输入、一路HDMI信号输入，一路音频输入。 2、支持视频格式: RGB、YCrCb4:2:2、YCrCb4:4:4。 3、四网口输出，单路网口最大带载≥65万像素点。 4、支持高位阶视频输入16位颜色。 5、应级联多台进行统一控制。 6、一路光探头接口。 | 16 | 台 |
| 3 | 无损分布式KVM坐席输入节点 | 1、无损分布式节点采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络。 ★2、支持3840*2160@60Hz分辨率输入，并向下兼容。 ★3、接口要求：≥1路HDMI输入、≥1路模拟音频输入、≥1路3.5MIC接口、≥1路RS232、≥1路RS485、≥2路IO接口、≥2路USB接口、≥1路RJ45网络接口。 4、系统支持深压缩编码模式和浅压缩编码模式，支持双引擎容错功能，当浅压缩码流故障时，可自动切换至深压缩码流，保障画面正常显示。 5、KVM坐席管理功能，≥2路USB接口，支持USB锁定功能，USB键鼠安全保护功能。 6、支持设备IP冲突检测功能，可自动检测分布式系统中节点的IP地址冲突情况。 ★7、支持包括但不限于Windows、Linux、麒麟等操作平台的键盘鼠标管理。 8、应支持POE供电及适配器供电，支持供电双备份。 | 12 | 台 |
| 4 | 无损分布式KVM坐席输出节点 | 1、无损分布式节点采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络。 ★2、支持3840*2160@60Hz分辨率输出，并向下兼容。 ★3、接口要求：≥1路HDMI输出，≥1路MIC接口，≥1路RS232、≥2路IO接口，≥2路USB接口，≥1路RJ45网络接口。 4、系统支持深压缩编码模式和浅压缩编码模式，支持双引擎容错功能，当浅压缩码流故障时，可自动切换至深压缩码流，保障画面正常显示。 5、KVM坐席管理功能，≥2路USB接口，支持USB锁定功能，USB键鼠安全保护功能，支持不限于Windows、Linux、中标麒麟等系统。 6、支持设备IP冲突检测功能，可自动检测分布式系统中节点的IP地址冲突情况。 7、支持通过OSD菜单进行本地信号切换调用，OSD菜单支持通过键盘快捷键及鼠标点击悬浮菜单，快捷键支持用户自定义。 | 12 | 台 |
| 5 | 无损分布式拼接节点 | 1、无损分布式节点采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络。 2、支持不小于1920*1080@60Hz分辨率输出，并向下兼容。 3、接口要求：≥1路HDMI输出，≥1路模拟音频输出、≥1路MIC接口，≥2路RS232、≥1路RS485、≥2路IO接口，≥1路RJ45网络接口。 4、单路输出应支持不少于4路1080P解码能力。 5、输入节点至输出节点图像传输延时≤30ms。 6、支持大屏的任意开窗、叠加、漫游、全屏、缩放等控制。 7、拼接大屏整屏应实时帧同步，切换时无黑屏、闪屏等过渡状态。 8、支持POE供电及适配器供电，支持供电双备份。 | 16 | 台 |
| 6 | 分布式可视化综合管控软件 | ★1、应支持可视化管理、坐席管控、音视频矩阵、远距离传输、控制管理等功能。 2、应具备兼容性和开放性，支持开放API、SDK协议端口，方便第三方系统对接。 ★3、操作软件应支持国产硬件和操作系统，并提供跨平台能力；多控制终端应具备同步控制能力，支持多个操作系统同时控制。 4、支持所有输入信号的画面预览，支持整面拼接屏的整体回显功能，支持图像预监。 5、支持图像开窗、窗口叠加、窗口漫游、窗口缩放、字符叠加、输出字符叠加等功能，支持设置任意颜色、大小、位置、背景色。 6、支持根据不同需求进行不同场景保存，包含但不限于窗口布局、信号源、字符叠加、底图、布局信息等；支持资源框方式保存场景，支持场景保存调用，并支持一键调取保存的场景预案。 7、支持大屏预布局，通过操作终端预先所见所得的对屏幕进行布局，而不影响当前屏幕显示，布局完成并需要切换时一键发送、一键切换。 8、系统支持多用户同时登陆，支持单点登陆模式，用户数量无上限，支持多人协同操作，单个客户端操作，会在其他客户端实时同步显示，确保操作实行性。 9、支持自动搜索显控系统中设备，可对接入系统的设备进行注册添加。 10、需要与成果展示系统的分布式系统无缝集成，可任意调取成果展示环境的音视频信号，实现互联互通。 | 1 | 套 |
| 7 | 智能音视频处理软件 | ★1、具备多个运维管理功能模块，至少需要包含告警管理、网络拓扑管理、大屏幕控制管理、音频控制管理、资源管理、权限管理、系统配置等。（提供CMA及CNAS认可机构出具的检测报告扫描件加盖投标供应商公章） 2、告警管理：支持编辑系统内任意设备的任意参数的告警阈值，当触发时逐一出现在告警窗口提示运维管理人员。 3、资源管理：支持对接入平台的设备进行管理并反馈设备的工作状态。 | 1 | 套 |
| 8 | 中控主机 | 1、不低于32位嵌入式CPU、1GHz主频、1GB内存，配置≥32GFlash闪存。 2、不低于8路可自定义协议的串口，可配置RS-232、RS-485等协议。 3、支持8路可自定义的IO输入输出及红外输出，支持红外调制信号发送。 4、应支持多种控制模式，包括但不限于PC控制、Android触摸屏控制、墙上面板控制等，应支持跨平台多操作终端实时同步界面反馈。 5、设备支持图形化和语句式编程，具备时间轴、多线程时间编辑功能。 6、自带软件，支持用户级和设备级管理，查看运行状态、设备名称、设备IP、通讯类型、端口号、设备类型、设备实时监测；支持数据备份下载上传。 7、根据用户要求定制用户界面。 | 1 | 台 |
| 9 | 前维护屏体钢结构 | 1、钢结构施工：现场制作，采用国标钢材料制作钢结构基础+不锈钢材料装饰包边。 2、钢架加LED屏体整体厚度≤200mm。 | 1 | 套 |
| 10 | 配电箱 | 使用环境已经具备三相五线输入30KW入户配电柜。 2、根据用电量配置完善过流、短路、断路等保护措施。 3、按需配置电源时序器，具备分步延时起动和分步延时断电的功能，以减小显示屏停、送电时对电网的冲击，具备RS232串口控制功能。 | 1 | 套 |
| 11 | 分支线缆 | 配电箱到LED显示屏位置，分支线缆不小于3×2.5mm2。 | 200 | 米 |
| 12 | 辅材 | 1、采用六类屏蔽或以上网络线。 2、HDMIA-type 标准插头即插即用，无需外接电源或信号放大器；符合HDMI2.0最新规范，支持分辨率4K×2K@60（3840×2160@60Hz）。 3、金属桥架，型号:150*100*1.5，含桥架吊装支架。 4、220V电源线、镀锌金属管、JBG塑胶管等，满足安装需要的其它材料。 | 1 | 项 |
| 13 | 交换机 | 1、具备48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+，标配2块电源模块。 2、背板带宽：≥758Gbps/7.58Tbps，包转发率：≥264/462Mpps。 3、品牌不低于华为、华三、融智通、紫光恒越等国内一线品牌。 | 2 | 台 |
| 14 | 台式电脑 | 1、处理器：性能不低于i7 12700。 2、操作系统：win10。 3、内存：不小于16GB。 4、硬盘：固态盘≥480GB+企业级硬盘≥1TB。 5、显卡：性能不低于3060TI。 6、显示器：≥27英寸。 7、配套键盘、鼠标、头戴式耳机。 8、维保：硬盘故障直接换新，旧硬盘免回收。 | 13 | 台 |
| 15 | 机柜 | 1、42U标准机柜600*800mm，钢材全部选用优质冷轧钢板，表面作防锈磷化处理，数量≥1个。 2、标准机架PDU，数量≥12套。 | 1 | 台 |
| 16 | 备品备件 | 与所投LED箱体内嵌的相同规格的屏幕单元模组1块(单块单元模组规格按600mm*337.5mm面积计算)、电源1个、接收卡1个，配套线缆若干等。 | 8 | 套 |
| 17 | 运输 | 乙方配送至湖南省长沙市开福区项目安装地。 | 1 | 项 |
| 18 | 系统安装及技术服务费 | 设备安装、系统调试、负载测试、人员培训、系统售后服务费用等。 | 1 | 项 |

（三）实施人员要求

项目实施现场技术负责人须是投标供应商或LED显示屏制造商单位人员，项目实施前须提供技术负责人在投标供应商或LED显示屏制造商单位缴纳的近四个月（截止现场实施时间）内任意连续 3 个月的社保证明。

（四）生产及安装调试等要求

1.中标供应商应提供免费安装、调试、培训及技术服务。项目联调期间，中标供应商需安排工程人员驻场调试，驻场时间2个星期以内。如果由于项目延期，超出期限，中标供应商应承诺免费继续驻场服务，交通食宿自理，直至设备进入正常工作状态。

2.设备安装完成后，中标供应商对所有“具体技术指标要求”须提供第三方专业检测机构的检测报告，派出有经验的技术人员按商定的时间到采购单位指定现场，由采购单位和中标供应商双方共同确认货物的完整性。

（五）供货、安装周期及交货地点要求

1.合同生效后，中标方在30日内完成安装及调试。

2.中标方提供设备的各项技术性能指标必须达到合同和技术文件规定的要求。

3.交货地点：湖南长沙采购单位指定地点。

二、服务要求

（一）售后质保培训等要求

（二）保密要求

1.质量保证期：自验收合格之日算起，所有产品质保至少五年。投标供应商对提供的物资在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，应当免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。

2.质保期内提供免费系统维护服务和技术咨询。同时为了售后服务的质量得到保障，投标供应商须提供LED显示屏、分布式显控设备的原厂售后服务承诺函加盖投标供应商公章，中标后须提供加盖原厂鲜章的售后服务承诺函。

3.质保期后按实际成本收取维护费用，中标供应商承担终身为采购单位提供升级的义务。

4.中标供应商应提供及时有效的技术支持和服务，在收到采购单位故障信息后，要求4小时内提供现场技术支持。

5.中标供应商提供终身的售后服务保障和技术咨询。

6.中标供应商应提供采购单位人员的使用、基本维护及所需的其它方面的免费技术培训，培训地点由采购单位确定。培训方式包括集中授课和单独讲解。每年至少提供4次培训，提供3年以上的培训服务。

7.中标供应商须指定专业技术人员进行技术培训和售后维保，人员须是中标供应商或LED显示屏制造商单位人员，中标后须提供技术人员在中标供应商或LED显示屏制造商单位缴纳的近四个月（截止发布中标通知书时间）内任意连续 3 个月的社保证明并与采购单位签署保密协议。

（三）报价要求

最高限价：人民币380万元(含税)

（四）其他项目个性化要求

1.投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

2.物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

三、投标（报价）人资质要求

（一）具有企（事）业法人资格（有行业特殊的银行、保险、电力、电信等法人分支机构，会计师、律师等非法人组织，行业协会等社会团体法人除外）；

（二）国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资（含港澳台）独资或控股企业，国内市场无类似或可替代产品的企业除外。

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（四）具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力、质量保证体系和固定的生产经营、服务场地。

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（六）参加军队采购活动前3年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、200万元以上罚款等重大违法记录；

（七）未被列入政府采购失信名单、军队采购暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被政府主管部门列入违法失信名单、重大税收违法案件当事人。

（八）单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的不同生产型企业，股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属或相互占股等关联关系的不同非国有销售型企业，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。

（九）法律、行政法规规定的其他条件。