泵站、液压传动与气动常用元件和回路、电气控制系统、数据采集分析系统需求参数公示

一、技术标准

（一）具体技术指标要求

本次拟采购液压传动和气动实验系统10套（其中2套需含EHA电液作动器运动控制实验装置），流体力学基础综合实验系统2套。具体技术要求如下：

主要功能：支撑流体力学与流体传动课程实验，包括典型流体传动与控制元件特性实验，典型流体传动与控制回路实验，流体传动与控制系统性能测试与分析、EHA电液作动器运动控制实验、流体力学基础综合实验等。

一）液压传动和气动实验系统具体要求

1.总体要求

含实验台主体结构、液压实验台、气动实验台、虚拟仿真系统组成，支持液压传动和气动实验，寿命10年以上。

整体尺寸：所有实验设备能放置于长11720mm×宽9770mm的实验室，或单台设备长不大于2300mm×宽不大于750mm×高不大于2000mm，安放设备后，还需留出可操作和维护空间。

结构及材料要求：为保证实验台寿命、结构强度、使用和维护便捷性，实验台材质防腐防锈，实验台支撑结构选材为合金型材料或更好材料，厚度≥1.2mm。实验台面为钣金铁质结构或更好材料，带有漏油孔及集油盘回油系统。实验面板材质：阳极氧化铝合金或更好材料。

其它要求：实验台含滑移式软管收纳架，可在任意位置停留并锁定当前位置，采用工业级滑移导轨，保证软管取用便利性，软管长度≥1200mm，数量≥20根。实验台下侧含储藏柜，方便收纳工具和实验元件。

2.液压传动要求

（1）液压泵站

1）液压泵站类型：变量叶片泵。

2）工作介质：46#抗磨液压油。

3）额定工作压力：≥6.3MPa。

4）额定工作流量：≥8L/min。

5）油箱容量：≥40L。

6）冷却方式：风冷或自然冷却。

7）传感器：压力、流量、温度等。

★8）过载保护：系统达到设定最高压力时，自动卸荷。

9）噪声和振动控制系统：液压泵站需为封闭式噪声和振动控制系统，并在振源处加防振圈，通过电机与泵一体化连接装置，保证电机与泵同轴度，减小振动与噪声，控制噪音≤60dB。

10）含液位、油温指示计，吸油、回油滤油器等。

（2）液压传动控制元件

1）采用力士乐、北京华德、油研液压元件等一线品牌或以上。

★2）需要采用工业级平面系列快速连接匹配器，带有智能防脱系统，保证安全的同时，更容易进行自由拼接、搭建回路，并可以做到插拔时不漏油。

（3）液压传动典型回路

支持方向控制回路、压力控制回路、速度控制回路、顺序动作回路等4类以上典型回路实验。可支持的回路实验如下表。

| 序号 | 典型回路类型 | 回路名称 |
| --- | --- | --- |
|  | 方向控制回路 | 手动换向阀的换向回路 |
|  |  | ★三位四通电磁换向阀的换向回路 |
|  |  | 二位四通电磁换向阀换向回路 |
|  |  | ★压力继电器控制的自动缩回回路 |
|  |  | 二位四通电磁换向阀变三通换向阀的换向回路 |
|  |  | 二位二通阀的启停回路 |
|  |  | 二位三通阀的启停回路 |
|  | 压力控制回路 | ★单级调压回路 |
|  |  | 两级调压回路 |
|  |  | 多级调压回路 |
|  |  | ★换向阀的卸荷回路 |
|  |  | 溢流阀的单向背压回路 |
|  |  | ★减压阀的减压回路 |
|  |  | ★顺序阀的平衡回路 |
|  |  | ★先导式溢流阀的卸荷回路 |
|  |  | 采用O型换向阀的锁紧回路 |
|  |  | 采用M型换向阀的锁紧回路 |
|  |  | ★液控单向阀的单向保压自锁回路 |
|  |  | 液控单向阀的双向保压自锁回路 |
|  |  | 隔离压力波动的稳压回路 |
|  |  | 液控单向阀的保压回路 |
|  |  | 溢流阀缓冲回路 |
|  |  | 双向压力调整回路 |
|  |  | 二位二通电磁阀卸荷回路 |
|  | 速度控制回路 | ★节流阀进油节流调速回路（单向） |
|  |  | ★节流阀回油节流调速回路（单向） |
|  |  | 节流阀旁路节流调速回路（单向） |
|  |  | 节流阀进油节流调速回路（双向） |
|  |  | 节流阀回油节流调速回路（双向） |
|  |  | 节流阀旁路节流调速回路（双向） |
|  |  | ★调速阀进油节流调速回路（单向） |
|  |  | ★调速阀回油节流调速回路（单向） |
|  |  | 调速阀旁路节流调速回路（单向） |
|  |  | 调速阀进油节流调速回路（双向） |
|  |  | 调速阀回油节流调速回路（双向） |
|  |  | 调速阀旁路节流调速回路（双向） |
|  |  | 调速阀短接的速度换接回路 |
|  |  | 节流阀短接的速度换接回路 |
|  |  | 调速阀控制的单向同步回路 |
|  |  | 节流阀控制的单向同步回路 |
|  |  | ★差动回路 |
|  |  | 节流阀控制双程同步回路 |
|  | 顺序动作回路 | ★接近开关控制的顺序动作回路 |
|  |  | ★顺序阀控制的顺序动作回路 |
|  |  | 压力继电器控制的顺序动作回路 |

（4）典型元件的性能测试

支持开展如下测试：

★1）液压泵性能测试（静态、动态），包含负载、总效率、容积效率、机械效率等。

★2）溢流阀性能测试（静态、动态），包含调压范围、压力振摆、压力偏移、卸荷压力、压力损失、启闭特性等。

3）节流阀、调速阀性能测试，包含压力差、流量等。

4）减压阀性能测试（静态、动态），包含调压范围、压力振摆、压力偏移、进油口-出油口压力特性、流量-出油口压力特性等。

★（5）机电液一体实验

支持可编程序控制器（PLC）电气控制实验，机电液一体控制实验（包括PLC的指令编程，梯形图编程，PLC编程软件学习及使用，PLC与计算机的通信、在线调试、监控，PLC对液压传动控制的优化等）。

（6）拓展性实验

能搭建装备中典型液压系统，数量不小于5种（包括但不限于油箱加压回路系统、PTU动力转换单元、飞机起落架升降、转向、刹车回路系统、舱门关闭系统），提供搭接回路系统，投标文件提供设计图。

（7）其它实验

虚拟仿真软硬件结合（组态软件与PLC通讯以及监控实训学习），可根据采购单位要求完成比例液压实训项目（如比例溢流阀的控制特性实训、比例溢流阀的动态特性实训等）。

3.气动部分要求

（1）气动动力源

1）输入电压：AC 220V±10%，50Hz。

2）额定输出压力：≥0.8MPa。

3）电机功率：≥250W。

4）气泵容积：≥20L。

5）工作噪音：≤60dB。

（2）可支持实验项目

| 序号 | 典型回路类型 | 回路名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 方向控制回路 | 单作用气缸的手动阀换向回路 |
| 2 |  | 双作用气缸的手动阀换向回路 |
| 3 |  | 双作用气缸（双出杆）的手动阀换向回路 |
| 4 |  | 单作用气缸的电磁阀换向回路（两位阀控制） |
| 5 |  | 单作用气缸的电磁阀换向回路（三位阀控制） |
| 6 |  | 双作用气缸的电磁阀换向回路（两位阀单线圈控制） |
| 7 |  | 双作用气缸的电磁阀换向回路（两位阀双线圈控制） |
| 8 |  | ★双作用气缸的电磁阀换向回路（三位阀控制） |
| 9 |  | 双作用气缸（双出杆）的电磁阀换向回路（两位阀单线圈控制） |
| 10 |  | 双作用气缸（双出杆）的电磁阀换向回路（两位阀双线圈控制） |
| 11 |  | ★双作用气缸（双出杆）的电磁阀换向回路（三位阀控制） |
| 12 |  | 双作用气缸的气控阀换向回路 |
| 13 |  | 单缸连续往复控制回路 |
| 14 |  | 双缸连续往复控制回路 |
| 15 |  | 三缸联动回路 |
| 16 |  | 单缸单往复控制回路 |
| 17 | 速度控制回路 | 单作用气缸的单向速度调节回路（缩回调速） |
| 18 |  | 单作用气缸的单向速度调节回路（伸出调速） |
| 19 |  | 单作用气缸的双向速度调节回路 |
| 20 |  | 双作用气缸的单向速度调节回路 |
| 21 |  | ★双作用气缸的双向速度调节回路 |
| 22 |  | 速度换接回路 |
| 23 |  | ★差动回路 |
| 24 |  | 缓冲回路 |
| 25 |  | 双缸同步动作回路 |
| 26 | 压力控制回路 | ★高低压切换回路 |
| 27 |  | ★减压回路 |
| 28 |  | 二次压力控制回路 |
| 29 |  | 卸荷回路 |
| 30 |  | 双压驱动回路（快速排气阀） |
| 31 |  | 双压驱动回路（单向阀） |
| 32 | 顺序动作回路 | ★用行程阀双缸顺序动作回路 |
| 33 |  | 用电气开关双缸顺序动作回路 |
| 34 | 安全保护操作回路 | ★控制互锁回路 |
| 35 |  | ★气缸互锁回路 |
| 36 |  | ★自锁式换向回路 |
| 37 |  | 双手操作回路（手动阀控制） |
| 38 |  | 双手操作回路（PLC按钮控制） |
| 39 | 逻辑阀应用回路 | 两地同时控制回路（逻辑阀应用） |
| 40 | 计数回路 | 计数回路 |

4.电气控制系统要求

（1）输入电压：交流380V±10% 。

（2）控制电压：24V DC，带短路保护。

★（3）控制类型：PLC、手动，PLC需为如西门子、三菱、欧姆龙等一线或以上品牌。

★（4）PLC输入点数：≥10。

★（5）PLC输出点数：≥10。

（6）通讯协议：至少支持profinet、USB、RS232、RS422、RS485。

（7）电气控制系统要求采用分体模块化结构。

（8）可以触屏及PLC控制，系统容量≥125A。

★（9）具有故障报警、断零保护、过流保护、欠压保护、过压保护等功能，在漏电或短路的情况下，能在0.01s内迅速切断电器。

★（10）具有合闸前检测功能，避免事故发生。设备带有接地保护，可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体，保证操作者的人身安全，带有急停按钮，在设备出现突发情况时，按下急停按钮，所有动作均会停止。

5.数据采集分析系统要求

（1）压力传感器（≥3只）：精度等级等于或优于0.5%，量程：0～10MPa或更宽。

（2）流量传感器（≥3只）：精度等级等于或优于1.0%，量程：0～10L/min或更宽。

（3）温度传感器（≥1只）：精度等级等于或优于0.5%，量程：0～100℃或更宽。

（4）功率变送器（≥1只）：精度等级等于或优于0.5%，量程：0～1.5kW或更宽。

（5）转速传感器（≥1只）：精度等级等于或优于0.5%，量程：0～1400rpm或更宽。

（6）计算机配置：英特尔i7及以上，内存≥16GDDR4，独立显卡≥4G，硬盘≥SSD500G+HDD1TB，显示器22寸或以上。

（7）通过采集卡对压力、流量、温度、功率、转速等测量，通过测试软件分析、处理，可以对测试数据进行保存、曲线绘制、导出实验报告。

6.故障注入要求

液压系统故障分析与排除系统主要包括液压元件硬件故障、电器元件故障、电器系统故障。其中液压元件硬件故障、电器元件故障拥有独立可识别的隐藏故障代码，便于故障设置和注入；电器系统故障可通过人机接口（HMI）或上位机进行故障点的设置和注入，同时电器系统故障排除配备相应的考核软件，可以对采购单位操作人员的故障排除能力进行相应的考核，具备页面截图功能。要求能模拟注入5种以上的典型故障。

7.液压传动与气动虚拟仿真系统要求

（1）可实现液压、气压、电气、数字技术、简易端口、顺序功能图、混合的模块复合功能；软件包含开放式液压、比例液压、比例气动仿真控制功能。仿真可实现机、电、液联合控制功能。并可进行二次开发，进行与主流PLC建立通讯，进行软硬件信息传输。

（2）具有一个成型的模型库，模型库件≥600个，可直接调用其中的成品模型，搭建仿真需要的三维系统，进行仿真调试。

（3）可与第三方虚拟PLC进行通讯，如西门子、三菱等。

（4）软件支持3D接线仿真，可以进行三维场景的气动、液压接线仿真调试。

（5）提供软件测评报告、软件著作权等。

8.整机需配桌面级电子液压控制系统，采用一体式拼接构造，电气一体化控制技术。动力源长久、免维护运行。电器控制柜采用快开系列，电器问题可以快速排查，易于维护管理。

9.提供详细的易损件和维护保养工具，并列明提供周期。

10. EHA实验装置要求

10套液压传动和气动实验系统中需2台配置EHA实验装置，液压实验台带电控系统，控制信号由实验台发出，配套的EHA实验装置技术要求如下。

（1）电机类型：永磁同步。

（2）反馈类型：标准旋变。

（3）工作电压：220V±10%，50Hz。

★（4）运动行程：≥100mm。

★（5）额定推/拉力：≥5kN。

（6）最大速度：≥150mm/s@空载。

（7）位置反馈精度：反馈伸缩行程量，分辨率≤0.01mm。

（8）杆端机械接口：M16外螺纹，尾部机械接口：双耳结构，带衬套。

（9）油箱压力≥0.2MPa。具有位移控制和力控制两种模式。配置包括但不限于：增压油箱、单向阀、双向柱塞泵、伺服电机、过滤器、电磁阀、溢流&平衡阀、压力变送器、双出杆对称油缸、位移传感器等。投标时提供三维设计图和原理图。

二）流体力学基础综合实验系统要求

1.实验功能

★（1）能完成雷诺实验、沿程阻力实验、局部阻力实验、丘里孔板流量计系数实验。

（2）用于实验分析管流总水头与测压管水头的沿程变化规律及位能、压能、动能、损失能之间的转换关系；验证流体恒定总流的能量方程。

（3）可测定临界雷诺数，观测层流与紊流的流态变化过程，再现雷诺数实验的全过程。

（4）实验研究圆管层流和紊流的沿程损失与平均流速的定量关系。

（5）可验证圆管突扩局部阻力系数的包达公式和突缩局部阻力系数的经验公式；可局部水头损失的机理分析、突扩与突缩局部水头损失大小关系的比较实验等。

2.技术要求

（1）实验水箱

1）材质：透明有机玻璃。

2）容积：≥60L。

3）供水：上装有色水供水装置，含微型调节阀门，特种色水药剂（能延时消色，环保，可自循环），含可伸缩供色水探针，实验管道全断面色水供应。

4）稳水装置：供水箱设有稳水装置，可自稳定减震稳压，实验管道设有进口稳水段，充水后3～5 min内即可进行实验。

（2）蓄水箱

1）材质：透明有机玻璃。

2）容积：≥100L。

（3）框架及台面材质：304不锈钢。

（4）实验流量Q：0～25L/min，毕托管实验流速100～200cm/s，最大静压水头≥450mmH20。

（5）流量测定：2000ml量筒、500ml量筒，精度1级。

（6）测压计不少于22根，要求直径≥Ф10mm，且壁厚≥1mm，采用有机玻璃管，可固定在测压架上，测压架上带有滑尺与校准镜面，刻度采用mm。

（7）毕托管测总压装置，可直观显示测压管水头和总水头的变化规律。在均匀流和急变流(弯管)断面，分别布设不同高度的两个测压点，可供动水压强分布规律的实验。

（8）有机玻璃伯努利、雷诺、局部阻力、沿程阻力实验管道各一组。

（9）雷诺管长度≥1100mm、内径≥Ф14mm，精密等管径透明有机玻璃管。

（10）伯努利管：总长≥1300mm，内径：均匀管≥Ф14mm、扩大管≥Ф20mm、收缩管≥Ф10mm，可按两点法求出各变化点的动静压头。

（11）沿程阻力管：长≥1400mm、内径≥Ф7mm，不锈钢精密管制作，两测压点间的距离≥850mm。

（12）局部阻力管：总长≥1200mm、内径Ф10mm～Ф20mm，上装闸阀，可采用三点法、四点法测定流体流经突扩、突缩断面水头损失。

（13）整机尺寸：1500×750×1480mm（长×宽×高），各向允许误差±2%，框架为可移动式设计。

（14）配套网络版流体力学数据处理软件，具有云平台实验数据处理软件，支持手机、PAD、计算机浏览器，可直接打开配套实验数据处理云平台，进行实验数据记录表格输入，自动计算得到实验计算数值表，可直接计算生成实验曲线，可以 Excel文件格式导出测量、计算各表数据；支持在计算机端输出各数据计算表。

三）其它实验教学器材

1.多媒体教学一体机

数量要求：1套。参数要求：国产品牌，尺寸75英寸或以上，分辨率4k或以上，双系统（windows系统和安卓系统），CPU为i5相当水平或以上，内存8G或以上，存储128G或以上，支持触控和手写，带手写笔和可移动支架。

2.液压传动与气动典型元件教具

数量要求：1套。液压传动与气动典型元件教具至少包括典型动力元件、执行元件、控制元件等教具，种类不少于20种。

（二）样品要求

无。

（三）实施人员要求

投标方投入本项目的管理开发团队应具有较强项目管理能力、技术研发实力和行业实施经验，具有优秀的服务意识和保密意识。

投标方投入到本项目的实施团队，在本项目实施期间原则上不得更换，因特殊情况需要更换的，必须由投标方提出书面申请，并经招标方同意。招标方可按商定流程更换投标方实施团队中不合适的项目组成员。

（四）生产及安装调试等要求

项目由中标人负责完成本项目所采购设备的到货、安装、调试、配合验收等工作，保证设备各项功能达到正常工作状态，投标人需按照现场布局图提供合理详细的技术方案。

（五）供货、安装周期及交货地点要求

1.合同生效后，中标方在3个月内完成安装及调试。

2.中标方提供设备的各项技术性能指标必须达到合同和技术文件规定的要求。

3.交货地点：湖南省长沙市。

二、服务要求

（一）售后质保培训等要求

招标方项目实施完成及投入运行后，投标方应提供免费培训，使招标方用户能熟练使用项目中所使用产品的功能内容，招标方技术人员能熟练准确地使用、管理、维护该项目。为此，投标方应为招标方提供包括但不限于下列几个方面的培训：

（1）项目部署、维护及操作培训；

（2）招标方关键用户和最终用户使用培训；

（3）投标方认为必要的其他培训。

对本项目所含的所有软件系统提供现场操作使用培训，其内容涉及产品的基本原理、安装、调试、操作使用和运维等，投标方须提供详细的培训方案。投标方提供有关培训、学习资料。

中标方应提供完善的售后服务方案，质保期内提供免费上门保修服务，协助需方解决安装、使用产品时遇到的技术问题，服务内容包括：技术咨询、程序调试、故障处理、技术资料、升级服务、优化服务等。

服务响应时间要求：提供7×24小时电话或电子邮件服务；接到需方报修通知48小时内做出明确响应和安排，72小时内做出故障诊断报告。如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在72小时内到达现场；接到用户报修通知之时5个工作日内解决故障。

（二）保密要求

中标方必须对项目技术文件以及由需方提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。招、中标双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，招、中标双方均有保密义务。

中标方有责任保证项目实施和运维过程中数据和应用系统的安全；中标方应承诺遵守有关保密规定，满足招标单位和主项目使用总体单位各项保密要求；如本项目在实施中有特殊需求，中标方必须获得需方的书面同意。

（三）报价要求

拦标价为147万元，报价超过拦标价视为无效。本次采购按人民币计价，投标方需根据招标文件进行合理报价，报价应包含税、运输、安装、调试、培训等本项目所有费用。如有遗漏，均由中标方免费提供，招标方不再支付任何相关费用。

（四）其他项目个性化要求

无。

三、投标（报价）人资质要求

（一）资质要求

（一）具有企（事）业法人资格（有行业特殊的银行、保险、电力、电信等法人分支机构，会计师、律师等非法人组织，行业协会等社会团体法人除外）；

（二）国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资（含港澳台）独资或控股企业，国内市场无类似或可替代产品的企业除外；

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（四）具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力、质量保证体系和固定的生产经营、服务场地；

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（六）参加军队采购活动前3年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、200万元以上罚款等重大违法记录；

（七）未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

（八）单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的不同生产型企业，股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属或相互占股等关联关系的不同非国有销售型企业，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。

（九）法律、行政法规规定的其他条件。

## （二）投标方需准备资料要求

1．投标方必须具有独立法人资格，有相应的经营范围。投标文件中必须提供投标方有效期的企业营业执照副本复印件，并加盖有效公章。

2．开标时投标方须提供法定代表人证明文件及身份证复印件，如果公司法定代表人不直接参加投标，必须出具法定代表人亲自签名或签章的法人授权书及受委托人身份证原件、保密资质复印件。

3．投标方必须提供参加本次招标活动前3年内没有重大违法记录的书面声明。

4．投标方应向招标方提供安装、维修、操作所需特殊专用工具及清单，其费用应包括在投标价格内。投标书技术文件至少应包括项目技术方案、配套技术资料、安装调试培训验收方案、售后服务方案等。