镀膜镜片附件：

（一）采购内容

1. 采购内容：镀膜镜片1批。

2. 基本要求：该产品要求镀膜稳定，能承受800W以上功率。

3. 产品功能：能够将近红外激光转换成中红外激光。

（二）技术参数指标要求

1、近红外高反镜片20片

Ø20*3，JGS1，镀膜参数：45°, 1064nm, R=30%

2、近红外高反镜片20片

Ø20*3，JGS1，镀膜参数：45°, 1064nm, R=50%

3、近红外偏振片20片

Ø25.4*3，CaF2，镀膜参数：45°，1080nm

4、中红外偏振片20片

Ø25.4*3，CaF2，镀膜参数：55°，3.1偏振片Rs＞99%，Tp＞95%

5、中红外偏振片20片

Ø25.4*3，CaF2，镀膜参数：55°，3.5偏振片Rs＞99%，Tp＞95%