数控铣削仿真教程-平面字体的虚拟铣削加工仿真

一、 目的：

- 熟悉数控铣床的加工步骤；

- 应用虚拟加工仿真软件进行过程模拟；

- 加深数控铣削加工重点、难点的理解；

- 检验数控加工程序的正确性，逐步形成数控铣削工艺的概念；

前提条件：

1、完成零件的数控铣削加工编程(最好使用CAM软件或者刀具加工轨迹仿真验证)；

2、明确毛坯形状与尺寸。

- 主要步骤

- 进入虚拟加工仿真软件；

- 选择数控系统；

- 机床通电，坐标回零；

- 选择加工毛坯形式，设定尺寸及装夹方式；

- 新建程序，加载已经编写好的程序；

- 选择刀具、对刀，设置工件坐标系；

- 自动运行虚拟加工过程仿真。

- 详细步骤

- 进入虚拟加工仿真软件；

在桌面选择“云端软件”图标，双击，

双击    Nanjing Swansoft CNC ；

- 选择数控系统；

在数控系统中选择：FANUC 0iM；

点击运行按钮；

显示虚拟数控加工仿真环境

选择数控机床厂家为：纵横国际FANUC 0i-MC面板 (与数控实习室的立式加工中心一致)

- 机床通电，坐标回零；

点击

系统面板显示坐标,

按下底部靠中间的红色按键(紧急停止，蓝色虚线包围)

，再按下最右侧中间的“RESET”按键（蓝色虚线包围）

将鼠标左键对准模式旋转开关的回零位置(下图，红框)，选择Z轴(下图，蓝框)，点击正方向(下图，绿框)，主轴会沿着轴线方向远离工作台，Z坐标变为0；

依次完成X和Y轴的回零；

- 选择加工毛坯形式，设定尺寸及装夹方式；

毛坯尺寸为100X100X30，

点击工件设置（上图，红框），选择设置毛坯(上图，蓝框)，

在长、宽、高的文本框中输入100、100、30(上图蓝框)，其余为默认值。完成毛坯的尺寸设置。

进行毛坯装夹设置。

选择工件装夹（上图，蓝框），

选择“平口钳装夹”方式（下图，蓝框），适当调整毛坯上下的位置，使毛坯顶面高出平口钳顶面合适的高度(大于加工深度的3-5mm)（下图，红框）。

点击确定。毛坯装夹如下图所示，完成毛坯的装夹的设置。

- 新建程序，加载已经编写好的程序；

注意：

将设计零件的数控铣削加工程序保存，扩展名默认为NC。

鼠标点击数控机床的写保护开关(下图，红框)，指向绿色图标。

存储器写保护状态     存储器可写状态（指向绿色图标）

在编辑状态下，点击“程序”

再点击显示窗口【DIR】下方的白色按键(下图红框)，

输入一个程序名OXXXX(注意：与显示的文件不要重名)，XXXX代表4位阿拉伯数字；

如O2222, 再点击“insert”按键(下图红框)

进入全新的程序环境，

再点击“打开”按键，，选择不保存。

在打开的对话框中，选择文件类型位：NC(下图，红框)，选择数控加工代码文件(下图，蓝框)，显示在右侧窗口(下图，绿框)

程序进入数控系统的存储器中。

- 选择刀具、对刀，设置工件坐标系；

点击刀具管理图标，在刀具库管理界面中，双击选择端铣刀，修改直径与编程设置一致,刀尖材料：硬质合金或高速钢；再点击确定。

将刀具安装到刀库指定位置。点击添加到刀库，指定“2号刀位”；

再将刀库2号刀位的刀具，添加到主轴。

完成铣削加工的刀具在主轴上的安装。

进行对刀操作。

？对刀的作用是什么？

点击工件设置，的快速定位

选择，毛坯顶面中间的点，点击确定

刀具移动到工件顶面中间的点(工件坐标系零点)，

设置工件坐标系零点，点击“offset setting”按键

点击上下箭头，将光标移动到G54的XYZ区域，

分别点击X0,（或者键盘输入X0）

在点击【测量】字符下面的白色按键

将当前刀尖所在位置的坐标，设置到G54坐标系中。

- 自动运行虚拟加工过程仿真。

切换工作方式为：自动。

点击程序启动按键，由数控系统自动执行加工程序，虚拟数控铣削加工过程见下图

加工完成的结果见下图：

实际操作数控铣床完成加工的工件

总结：

本例结合两维数控铣削的虚拟加工过程仿真，将全过程进行分布实践，是实际操作加工的预习与有益补充，建议同学们掌握实践的方法，举一反三。

数控铣削训练，抓住重点和难点，重点是数控铣削加工程序的创建；难点是坐标系之间的关系和对刀的实现、刀具半径补偿的作用和选择等要点的理解。